| СОГЛАСОВАНО: | УТВЕРЖДАЮ: |
| --- | --- |
| Ответственный за обеспечение пожарной безопасности «Ледовой арены» МБУ «СШ» | Директор МБУ «СШ» |
| ______________ Р.Г.Чапанов | ______________ И.Б.Борисов |
| «01» февраля 2022 г. | «01» февраля 2022 г. |

ИНСТРУКЦИЯ (ИПБ-13/2022)

О ПОРЯДКЕ ДЕЙСТВИЙ ПЕРСОНАЛА «ЛЕДОВОЙ АРЕНЫ»                                         МБУ «СШ» ПО ЭВАКУАЦИИ ЛЮДЕЙ                                                                                    ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ПОЖАРА

- Общие положения.

## Настоящая инструкция о порядке действий персонала по обеспечению безопасной и быстрой эвакуации людей при возникновении пожара (далее — Инструкция) разработана для персонала «Ледовой арены» МБУ «СШ» в соответствии с требованиями Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением правительства РФ № 1479 от 16 сентября 2020 года и противопожарным режимом учреждения.

- Инструкция является дополнением к схематическим планам эвакуации людей при пожаре в помещениях «Ледовой арены» МБУ «СШ».

- Инструкция предназначена для организации безопасной и быстрой эвакуации людей из помещений «Ледовой арены» МБУ «СШ».

- Практические тренировки по эвакуации работников и посетителей в случае пожара по данной инструкции проводятся не реже двух раз в год.

- Порядок эвакуации при пожаре.

- При возникновении пожара необходимо немедленно сообщить о пожаре в пожарную часть по стационарному телефону: «01» или по мобильному телефону: «101» и руководящему составу (администрации МБУ «СШ»).

- Выключить приточно-вытяжную вентиляцию (при наличии).

- Немедленно оповестить работников и посетителей о пожаре с помощью установленной системы оповещения.

- Открыть все эвакуационные выходы из помещений.

- Быстро, без паники и суеты эвакуировать посетителей и работников из здания согласно плану эвакуации, не допуская встречных и пересекающихся потоков людей.

- Покидая помещение, отключить все электроприборы, выключить свет, плотно закрыть за собой двери, окна и форточки во избежание распространения огня и дыма в смежные помещения.

- Из числа работников или охранников, не задействованных в тушении пожара, организовать и выставить посты безопасности на выходах из здания, чтобы исключить возможность входа других лиц в здание, где возник пожар;

- Организовать сбор эвакуированных в специально установленном месте:

футбольное поле стадиона «Металлург» МБУ «СШ».

- Организовать проверку наличия работников своей службы, эвакуированных из здания, по имеющимся спискам.

- При наличии пострадавших – вызвать «Скорую помощь» по телефону: «3-04-97» или «103» и оказать им необходимую доврачебную медицинскую помощь;

- До приезда работников пожарной охраны организовать тушение пожара первичными средствами пожаротушения;

- Одновременно с тушением пожара и при наличии возможности организовать эвакуацию материальных ценностей. Эвакуация ценностей осуществляется после обеспечения полной эвакуации людей. В первую очередь эвакуируются ценности, которым реально угрожает пожар, а также, если они осложняют работу по тушению пожара и являются огнеопасными, создавая дополнительную угрозу распространения пожара;

- Заместителю директора МБУ «СШ» (Р.Г.Чапанову) и дежурным администраторам «Ледовой арены» организовать встречу работников пожарной охраны и проводить их к месту пожара;

- По прибытии на пожар подразделений пожарной охраны необходимо сообщить руководителю пожарной охраны все необходимые сведения о наличии людей в здании, об очаге пожара, путях его распространения, мерах, предпринятых по его ликвидации;

- В дальнейшем необходимо строго выполнять указания руководителя подразделения пожарной охраны.

3. Обязанности сотрудников «Ледовой арены» МБУ «СШ» при пожаре.

  - При возникновении пожара первоочередной обязанностью всех сотрудников «Ледовой арены» МБУ «СШ» является спасение жизни людей.

  - При проведении эвакуации сотрудники «Ледовой арены» МБУ «СШ» обязаны:

- с учетом сложившейся обстановки необходимо определить наиболее безопасные эвакуационные пути и выходы, обеспечивающие возможность эвакуации людей в безопасную зону в кратчайший срок;

- исключить условия, способствующие возникновению паники. С этой целью работникам нельзя оставлять без присмотра посетителей с момента обнаружения пожара и до его ликвидации;

- эвакуацию следует начинать из помещения, в котором возник пожар, и смежных с ним помещений, которым угрожает опасность распространения огня и продуктов горения. Детей следует эвакуировать в первую очередь!

- тщательно проверять все помещения, чтобы исключить возможность пребывания в опасной зоне людей, а особенно детей, спрятавшихся под столами, в шкафах или других местах;

- выставлять посты безопасности на входах в здание, чтобы исключить возможность возвращения посетителей и работников в здание, где возник пожар;

- при тушении необходимо в первую очередь обеспечить благоприятные условия для безопасной эвакуации людей;

- запрещается открывать окна и двери, а также разбивать стекла во избежание распространения огня и дыма в смежные помещения.

- покидая помещения или здание, следует закрывать за собой все окна и двери.